Настройка цифровых каналов на телевизорах Samsung 4, 5 серии

Входим в меню нажав кнопку «МЕНЮ»

Выбираем пункт -  Канал и затем пункт -  Антенна. Выбираем: Кабель

Опускаемся на уровень вниз и выбираем пункт  Страна .

Необходимо будет ввести пин-код. По умолчанию: четыре нуля (или 1111)

Для цифровых каналов из списка выбираем -  Другие

Для аналоговых каналов -  Восточная Европа

Далее возращаемся в общее меню и находим пункт  Кабельные параметры поиска.

В поздних, после 2010 г.в. моделях Samsung этот пункт находится в автонастройках. Для этого сначала нажимаем пункт «Автонастройка», затем  «Кабельные параметры поиска».

Вводим все параметры:

1. Частота начала           - 322 000 KHz

2. Частота окончания    - 426 000 KHz

3. Скорость передачи    -      6956 KS/s

4. Модуляция                 -        256 QAM

Возвращаемся назад и заходим в пункт  «Автонастройка»

Далее выбираем параметры:

Источник сигнала  -  Кабель

Тип каналов            -  Цифровые

Нажимаем кнопку  Далее

Режим поиска выбираем : Сеть

Нажимаем внизу кнопку  Поиск

В процессе поиска Ваш телевизор найдет Цифровые и Радио каналы и автоматически сохранит их.

По окончанию поиска подтвердите завершение процесса нажатием на кнопку  OK  либо  Готово .

Теперь вы можете в полной мере насладиться возможностями вашего телевизора, просматривая каналы высокой четкости. Приятного просмотра и ярких эмоций!